Zadanie nr 1.1.                                                                                                                                                                                    Nr Ref.  2/19

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego do diagnostyki hormonów tarczycy i diagnostyki wirusowego zapalenia wątroby.

| Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator immunochemiczny o wydajności min 85 oznaczeń/h metodą chemiluminescencji lub jej odmianą nie starszy niż 2015 r. Zasilanie 230V, 50Hz Zewnętrzna stacja komputerowa Monitor Drukarka Skaner Instrukcja w języku polskim |  |
| 2 | Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem. |  |
| 3 | Analizator na półkę wyposażony w dostosowany stół laboratoryjny |  |
| 3a | Analizator posiadający możliwość oznaczania próbek pilnych. |  |
| 4 | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu. |  |
| 5 | Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia. |  |
| 6 | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi, o różnych rozmiarach różnych systemów zamkniętych. |  |
| 7 | Automatyczna detekcja skrzepów. |  |
| 8 | Próbki badane umieszczane na pokładzie w dedykowanych statywach |  |
| 9 | Kontrola poziomu odczynników. |  |
| 10 | Aparat ergonomiczny, wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora przez 20 minut od awarii sieci elektrycznej. |  |
| 11 | Aparat wyposażony w czytnik kodów paskowych służący do identyfikacji próbek pacjentów. |  |
| 12 | Podać szczegółowe postępowanie z odpadami odczynników. |  |
| 13 | Dwukierunkowa komunikacja- współpraca z siecią informatyczną ZELNET, wraz z dostawą zestawu komputerowego (skaner kodów kreskowych, monitor, komputer, drukarka wraz z tonerami).Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy. |  |
| 14 | Bezpłatny serwis. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących |  |
| 15 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem |  |
| 16 | Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej SOWAMED w zakresie wyspecyfikowanych parametrów wg harmonogramu na okres 12 miesięcy. |  |
| 17 | Pokrycie kosztów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Stand –Lab na okres 12 miesięcy. |  |
| 18 | Karty chaakterystki oraz instrukcje metodyczne dostarczone w formie papierowej wraz z analizatorem |  |
| 19 | Analizator musi posiadać deklaracje zgodności CE |  |

Zadanie 1.1 do SIWZ

Dostawa odczynników, mat. zużywalnych i eksploatacja

Wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

|  | lp. | Nazwa | Ilość badań na 12 miesięcy | Wielkość opakowań | Liczba opak. Na rok | Cena jedn. Netto. opakowania | Wartość netto dla podanej ilości | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | HbsAg | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | HIV | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Anty HCV | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | PSA całkowite | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | TSH 3 generacja | 3300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | F T4 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | F T3 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrole |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedmiot dzierżawy |  | Okres dzierżawy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  | 3 | Dzierżawa analizatora |  | 12 m-cy |  |  | 23 |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymienione wyżej ilości oznaczeń nie zawierają oznaczeń kontrolnych i kalibracji. Do oferowanej ilości odczynnika należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. Kontrola wewnątrzlaboratoryjna 5 razy w tygodniu na jednym poziomie zamiennie. Dla oznaczeń markerów zapalenia wątroby oraz poziomu przeciwciał dwa poziomy kontroli (dodatnia i ujemna) Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora Należy uwzględnić taką ilość materiałów zużywalnych, aby zabezpieczała diagnostykę wyżej wymienionych badań, kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania wymaganej ilości badań (płynów systemowych, ilości odczynników, kalibratorów, kontrolek, materiałów zużywalnych itp.) lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały czas trwania umowy. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 1.2.                   Nr Ref.2/19

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego do diagnostyki  d-Dimerów, troponiny, prokalcytoniny i markerów nowotworowych

| Lp | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator immunochemiczny nie starszy niż 2015 r. Zasilanie 230V, 50Hz Zewnętrzna stacja komputerowa Monitor Drukarka Skaner Instrukcja w języku polskim |  |
| 2 | Automatyczne pipetowanie próbek. Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem. |  |
| 3 | Analizator na półkę |  |
|  | Analizator posiadający możliwość oznaczania próbek pilnych. |  |
| 4 | Końcówki dozujące uniemożliwiające kontaminację dla każdego oznaczenia zarówno dla próbki pacjenta jak i dla odczynnika. |  |
| 5 | Analizator nie wymagający dodatkowej codziennej obsługi konserwacyjnej paca 24/24 godziny bez konieczności wykonywania procedury start up, brak płynnych odpadów |  |
| 6 | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi, o różnych rozmiarach różnych systemów zamkniętych. |  |
| 7 | Automatyczna detekcja skrzepów. |  |
| 8 | Odczynniki do oznaczeń badań pilnych : D-Dimery, Prokalcytonina, Troponina gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki bez konieczności inkubacji wstępnej w temperaturze pokojowej |  |
| 9 | Analizator musi posiadać deklaracje zgodności CE |  |
| 10 | Aparat ergonomiczny, wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora przez 20 minut od awarii sieci elektrycznej. |  |
| 11 | Aparat wyposażony w czytnik kodów paskowych służący do identyfikacji próbek pacjentów. |  |
| 12 | Wraz z analizatorem Wykonawca zapewni szafę chłodniczą do przechowywania odczynników oraz klimatyzację |  |
| 13 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 14 | Dwukierunkowa komunikacja- współpraca z siecią informatyczną ZELNET, wraz z dostawą zestawu komputerowego (skaner kodów kreskowych, monitor, komputer, drukarka wraz z tonerami).Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy. |  |
| 15 | Bezpłatny serwis i przeglądy. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących. Czas reakcji do 24 h od chwili zgłoszenia |  |
| 16 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem |  |
| 17 | Pokrycie kosztów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w zakresie wyspecyfikowanych parametrów wg harmonogramu na okres 12 miesięcy w SOWA-MED. |  |
| 18 | Pokrycie kosztów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej Stand –Lab na okres 12 miesięcy. |  |
| 19 | Karty charakterystyki oraz instrukcje metodyczne dostarczone wraz z analizatorem |  |
| 20 | Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |  |

Zadanie 1.2 do SIWZ

Dostawa odczynników, mat. zużywalnych i eksploatacja

Wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

|  | lp. | Nazwa | Ilość badań na 12 miesięcy | Wielkość opakowań | Liczba opak. Na rok | Cena jedn. Netto. opakowania | Wartość netto dla podanej ilości | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Tropnina I | 2800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | D-Dimer | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Anty-TPO | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Witamina D3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | CEA | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | CA-125 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Prokalcytonina | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedmiot dzierżawy |  | Okres dzierżawy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
|  | 3 | Dzierżawa analizatora |  | 12 m-cy |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |  |  |  |  |  |  |